## Slide 1: Arduino入门
数字端口、模拟端口和串口
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 2.0 Generic License.

## Slide 2: 安全注意事项
请在接通电源之前保证电路连接正确，确保无短路现象
连接电路过程中请将电路板断电；
请勿将金属零件，标准件落在电路板表面，会将控制板烧毁；
连接电路时计算好使用的电阻，以防烧毁电脑和电路

## Slide 3: 复习回顾
void setup() {
pinMode(2, OUTPUT);
digitalWrite(2,HIGH);
}
void loop() {
}

## Slide 4: Project1 简单输入

## Slide 7: Project2 蜂鸣器

## Slide 8
tone(pin, frequency, duration)
pin: the pin on which to generate the tone
frequency: the frequency of the tone in hertz - unsigned int
duration: the duration of the tone in milliseconds (optional) - unsigned long

## Slide 10: 生日歌
5* 5* 6* 5* 1 7* 5* 5* 6* 5* 2 1 5* 5* 5 3 1 6 4 4 3 1 2 1

## Slide 11: Project3 串口

## Slide 12: 波特率
Serial.begin(9600);
什么是波特率？
单片机或计算机在串口通信时的速率。例如9600bps表示9600bit/s，
表示每秒钟传输9600位。
计算机中常用的数据量单位
1 Byte = 8 Bits
1 KB = 1024 Bytes
1 MB = 1024 KB
1 GB = 1024 MB

## Slide 13: 串口语法
Serial.print(char);打印字符
Serial.println(string);打印字符串
Serial.println(string, DEC) 以十进制形式输出b的ASCII编码值，并同时跟随一个回车和换行符。

## Slide 15: 串口接收与发送
HelloWorld
HelloWorld

## Slide 17: Project4 电位器
数字信号与模拟信号
数字信号
有信号
没信号
高电平（HIGH）
低电平（LOW）
1
0
模拟信号
电压的大小
模拟输入
使用Arduino模拟输入，我们可以测量0-5V的电压

## Slide 19: 电位器
电位器是具有三个引出端、阻值可按某种变化规律调节的电阻元件。电位器通常由电阻体和可移动的电刷组成。当电刷沿电阻体移动时，在输出端即获得与位移量成一定关系的电阻值或电压。

## Slide 21: 发光二极管的模拟输出
HIGH
LOW
0-255
analogWrite(pin, value);

## Slide 23: Project5 光敏电阻
光敏电阻器是利用半导体的光电导效应制成的一种电阻值随入射光的强弱而改变的电阻器，又称为光电导探测器；入射光强，电阻减小，入射光弱，电阻增大。

## Slide 25: Project6 步进电机

## Slide 26: 复习回顾
数字端口与模拟端口
电子元件
数字端口的输入与输出
模拟端口的输入
串口

## Slide 27
感谢聆听